### 政府采购设备采购技术参数填写要求

1、单位拟申报购置的设备，技术参数均按政府招标文件要求准确规范填写；

2、填表所涉及设备的主要性能指标参数的文字、数字、符号、备注等均要尽可能详实，不得缺项；填报的参数按照《政府采购法》的规定，性能参数均不得具有唯一性、指向性和排他性。

3、如技术指标和价格等无法确定，可以通过厂家咨询、电话等方式查询后填写，填写参数必须满足三家以上厂家的指标。 严禁向供货商和淘宝、京东询价。

4、参考资料见下方多媒体教室设备。

项目：多媒体教室设备采购

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 技术参数要求 | 数量 | 单价(元) | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 爱普生 | 1、标准输出分辨率：1024×768；ISO21118标准≥3000流明；对比度≥2000：1； 2、 LCD：≥0.63"LCD×3； 3、镜头：≥1.2倍光学变焦和16倍数字变焦，带玻璃密封镜头罩防止粉尘进入； 4、防尘：全密封镜头,具备高效自动防尘功能； 5、防盗：内嵌式防盗安全栓设计；有防盗锁孔，可投影机锁定，设置密码防止他人擅自使用投影机； 6、开关机：即关即拔功能，便捷高效,即时冷却/开关机直接开关机功能,，快速冷却0秒； 7、标配输入接口，数字DVI-I接口、 VGA/分量视频输入接口、VGA输出接口、RJ45网络控制接口、RS232控制端口、复合音视频接口各一路； 8、扬声器：内置≥7W扬声器，节约音频设备成本； 9、节能环保：高效环保节能设计，整机功耗＜300W ； 10、灯泡：长效冷光源节能灯泡＜200W；标准亮度模式下的使用寿命≥5000小时。 11、当温度达到35度以上，可自动跳转节能模式 12、风冷系统先进（如：冲突风冷系统等技术），可延长液晶板寿命； 13、自动垂直梯形校正功能； 14、多种背影色校正，无需使用幕布，展现图像原色。 15、当遥控器和中控出现问题时，可通过虚拟遥控功能控制投影机正常工作； 16、提供产品的国家分管部门关于环保、节能证明。是国家环保、节能采购清单范围内的产品 | 10 | 1580.0 | 15800.0 | 推荐品牌： 爱普生、东芝、NEC、三洋 |
| 2 | *** | *** | **** | * | ** | ** | ** |
| . | . | . | . |  |  |  |  |